Formulär för veckoprovning av sprinklerpump

Prova alla sprinklerpumpar veckovis. Ange de korrekta inställningarna i den skuggade kolumnen. Se till att alla testresultat är inom normalgränserna. Om ni märker att reparationer behövs, utför dem direkt och följ tillverkarens instruktioner.

| Motortyp, märke och modell: |
| --- |
| Pumptillverkare: |  |
| Tillverkarens modellnr. |  | l/min/bar rating: l/min ___ bar ___ varvtal ___ |
|  | Pump på bar/kPa | Jockey-pump på bar/kPa |
|  | Pump på bar/kPa | Jockey-pump på bar/kPa |
| Provdatum |  |  |  |  |  |
| Prov utfört av |  |  |  |  |  |
| Tryck vid pumpstart Startmetod |  |  |  |  |  |
| Motorkörningstid (min.) |  |  |  |  |  |
| Sugtryck |  |  |  |  |  |
| Utloppstryck |  |  |  |  |  |
| Axeltätningens temperatur och täthet |  |  |  |  |  |
| Vattennivå (bassängen ska vara full) |  |  |  |  |  |
| Vattentemperatur i bassäng/reservoar |  |  |  |  |  |
| Pumprumstemperatur |  |  |  |  |  |
| Motorinstrumentavläsningar- varvtal |  |  |  |  |  |
| Oljetryck |  |  |  |  |  |
| Temperatur |  |  |  |  |  |
| Vevhusets oljenivå |  |  |  |  |  |
| Senaste oljebyte/Nästa oljebyte |  |  |  |  |  |
| Ampere |  |  |  |  |  |
| Bränsletanken bör vara minst ¾ full |  |  |  |  |  |
| Skick på batteriladdare |  |  |  |  |  |
| Senaste gången batteriet laddades Batterielektrolytnivå normal |  |  |  |  |  |
| Skick på kylsystemets filter |  |  |  |  |  |
| Kylsystemtemperatur |  |  |  |  |  |
| Funktion hos rumsventilationsspjäll och fläktar (i förekommande fall) |  |  |  |  |  |
| Inspektion av drivremmar/slang; byt ut enligt tillverkarens rekommenderade frekvens |  |  |  |  |  |

Resultat från årligt pumpflödestest:		( Tillfredsställande	( Icke tillfredsställande

# Text boxes

- Tillhandahåll en arbetsorder för omedelbar reparation.

- Följ avstängningsprocedurer enligt anvisningar för ert försäkringsbolag alternativt räddningstjänsten

- Spara dokumentation på data för granskning av lämplig person.

- Skriv under när pumpen är återställd till automatisk:

__________________________________________________

(Underteckna här)

Förklara resultat:

_____________________________________